## Slide 1
امنیت در سامانه های نظارت تصویری

## Slide 2
اصول پایه ای امنیت (مثلث امنیت)
محرمانگی : اطلاعات فقط توسط کسانی که تایید صلاحیت شده اند قابل دیدن باشد.
یکپارچگی: داده نباید به صورت تصادفی یا عمدی تغییر، نابود و یا گم شود.
در دسترس بودن: سیستم باید قادر باشد سرویس های مورد نظر را هنگام درخواست کاربر ارایه دهد.

## Slide 3
اصطلاحات
خطا (Error): مشکلی که در هنگام پیاده سازی وجود دارد اما در حالت عملی هنوز وجود ندارد.
آسیب پذیری (Vulnerability): ظهور یک خطا یا نقص در طراحی، در مرحله پیاده سازی.
حمله (Attack): بهره برداری از آسیب پذیری های یک سیستم.

## Slide 4
دسته بندی حملات
قطع ارتباط (Interruption): جلوگیری از ارایه سرویس و تبادل اطلاعات (عدم دسترسی پذیری)
سرقت اطلاعات (Interception): دسترسی حمله کننده به اطلاعات سیستم (عدم محرمانگی)
تغییر اطلاعات (Modification): تغییر اطلاعات در مسیر رسیدن، به گونه ای که داده های رسیده در مقصد با داده های مبدا متفاوت باشد (عدم یکپارچگی)
جعل اطلاعات (Fabrication): ایجاد داده های جدید و افزودن آن ها به داده های معتبر سیستم (عدم یکپارچگی)

## Slide 5
تهدیدات در حوزه کاربران

## Slide 6
کاربران پیش فرض
کاربران مانند root, admin
دسترسی ریموت به صورت پیش فرض فعال هست
خطر دسترسی سود جو ها
خطر خرابکاری و مختل شدن سامانه

## Slide 7
ارسال گذر واژه بدون رمز نگاری
خطر لو رفتن رمز ها در بستر ارتباطی با استفاده از ابزار هایی مانند wireshark
ساده ترین راه برای کشف گذر واژه
آدرس های جریان های ویدیو بدون رمزنگاری به گونه ای است که جزییات جریان قابل خواندن می باشد.

## Slide 8
عدم آشنایی نیروهای حراست و مرتبط با این زمینه
عدم توجه متولیان امر و کارشناسان به خاطر روال معموا در بازار

## Slide 9
پروتکل های همسان سازی و مدیریت

## Slide 10
انواع پروتکل های رایج
ONVIF
ONVIF یا (فروم واسط تصویری بر اساس شبکه باز) یک استاندارد باز است که به دوربین مدار بسته و دیگر دستگاه های شبکه IP امکان می دهد تا از طریق یک استاندارد پلت فرم باز یکپارچه، کنترل و مدیریت شوند.
هدف از ایجاد این استاندارد ، رسیدن به قابلیت کار کردن بین دوربین های آی پی و دیگر دستگاه های شبکه است صرف نظر از اینکه چه سازنده ویا تولید کننده آنها را تولید کرده باشد. اساس کار آنویف ، استاندارد نمودن کاربر و واسط شبکه بین دستگاه های شبکه ویدئویی است که یک چارچوب ارتباطی را بر اساس IETF و استانداردهای خدمات وب مربوطه از جمله ملزومات پیکربندی IP و امنیتی تعریف می کند.

## Slide 11
Upnp
یک مجوعه از استاندارد های جهانی برای اتصال هرچه راحت تر و سریع تر دستگاه های دیجیتال بی سیم و یا سیم دار به یکدیگر برای رد و بدل کردن اطلاعات و هم خوانی آن ها با هم می باشد . این استاندارد برای یکپارچه شدن کامپیوتر ها ، تلفن های همراه ، لوازم صوتی تصویری و یا دیگر انواع لوازم چند رسانه ای می باشد .
برای ارتباط دو دستگاه به یکدیگر و انتقال اطلاعات باید یک پورت روی هر کدام یک از دستگاه ها باز شود و این ۲ پورت با یکدیگر ارتباط داشته باشند. حال این فعالیت که احتیاج به دانش شبکه میباشد و گاهی که برای انتقال اطلاعات از بیرون شبکه به روترها احتیاج میباشد که روند را کمی پیچیده میکند . از این رو پروتکل UPNP با واسط شدن در این فرایند روی هر ۲ دستگاه پورت ها را باز کرده و اجازه ارتباط ساده و پویا را میدهد .
Notes: https://blog.varonis.com/what-is-upnp/
https://www.csoonline.com/article/2223947/microsoft-subnet/exploiting-universal-plug-n-play-protocol--insecure-security-cameras---network-prin.html
<number>

## Slide 13
باز بودن پیش فرض
شناسایی و رصد سریع تمام تجهیزات شبکه نظارت تصویری
امکان تغییر در تنظیمات از راه دور
امکان ایجاد یا تغییر کاربران از راه دور
امکان دریافت ویدیو

## Slide 14
بسته بودن پیش فرض
دشواری مدیریت شبکه های بزرگ
عدم امکان چک و بررسی خودکار شبکه
عدم امکان اعمال تنظیمات گروهی

## Slide 15
نیاز جدی به آموزش مفاهیم و کاربرد ها و معرفی قابلیت ها به تیم های کنترل
آموزش و آشنایی تیم های حراست

## Slide 16
پروتکل های ارسال گروهی

## Slide 17
multicast

## Slide 18
رمزنگاری ویدیو

## Slide 19
مسیر نا امن شبکه (بدون TLS)
امکان خواندن نام کاربر و گذرواژه
امکان خواندن مشخصات استریم

## Slide 20
ارسال ویدیو به صورت ساده
امکان ذخیره و مشاهده ویدیو بدون نیاز به تایید هویت
به دلیل استفاده از سخت افزار های ارزان از این موضوع صرف نظر می کنند

## Slide 21
ویژگی های امنیتی تجهیز

## Slide 22
امکان محدود کردن یا بلاک کردن IP
امکان محدود کردن یابلاک کردن MAC Addr. / HWAddr.
امکان ثبت و ذخیره Log
قابلیت Tamper Detection
شرایط ذخیره سازی روی حافظه محلی

## Slide 23
اصول امنیت

## Slide 24
پیوستگی در پایداری و در دسترس بودن
لحظه های بحرانی
  شرایط تغییر زیاد در تصویر
  شرایط مشاهده چندین نفر همزمان
  شرایط بالا بودن بار شبکه
365/7/24
  دسترسی تمام روزهای سال، تمام روز های هفته، تمام ساعات شبانه روز
  خیلی تجهیزات به طور مرتب قطع و وصل می شوند
  سر ساعت خاصی خود به خود ریست می شوند

## Slide 25
طراحی و تفکیک شبکه نظارت تصویری
تفاوت های شبکه نظارت تصویری با اداری
  بار و لود شبکه
  پروتکل های مرسوم و متداول
  ابزار و نکات امنیتی
با دانش معمول و رایج شبکه نمی توان شبکه نظارت تصویری را مدیرت کرد